ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 903-923, тел. 903-922

# Отдел Томская СИГЭКиА  в г.Стрежевой

# 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

# Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

# Результаты анализа атмосферного воздуха  на посту  наблюдения

# г. Стрежевой,  ул. Строителей, 59

# за апрель  2014 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 735 |  |  |
| 02.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,56 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 03.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 04.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,98 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 07.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 7 юго-восточный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |

| 08.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 10 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 735 |  |  |
| 09.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 739 |  |  |
| 10.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 741 |  |  |
| 11.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 14.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,13 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 15.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,74 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |

| 16.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,87 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 |  |  |
| 17.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,07 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 18.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,23 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 21.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 0 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 736 |  |  |
| 22.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 23.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |

| 24.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 |  |  |
| 25.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северо-восточный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 739 |  |  |
| 28.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,93 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 29.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,26 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 0 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 30.04.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |

*Информация получена с официального сайта Росгидромета www.мeteorf.ru.

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,010 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,004 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 0,535 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 | 0 | 1 (низкая) |