|  |  | проект |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по  установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Обь,  Томская область в 2009 году

| Заказчик: | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
| --- | --- |
| Цель: | В соответствии с Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, приказом МФ РФ от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации» осуществить: 1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Обь на территории Томской области, протяженностью 215 км, для установления специального режима хозяйствования и иной деятельности с целью охраны и восстановления водных объектов, улучшения их гидрологического режима и санитарного состояния. |
| Состав работ: | 1.Основные технические и иные требования к выполняемой работе: 1.1. Создание цифровой топографической основы в масштабе 1:25000 с грифом «для служебного пользования». 1.2. На цифровой топографической основе в масштабе 1:25000 с грифом «для служебного пользования» определить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы реки Обь на территории Томской области с указанием их широты и долготы. 1.3. Нанести на топооснову: - границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос; -параметры водоемов (создать векторные тематические карты). 1.4. Пояснительная записка с указанием параметров водных объектов, водоохранных зон, режимов хозяйственной деятельности. 2. Реализация результатов работ: все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, система координат – принятая единым государственным земельным кадастром, программное обеспечение – MapInfo (лицензионная, русифицированная версия). 2.1.Исходные материалы: - топографические карты; - карты земель сельскохозяйственного назначения; - генеральные планы городов (населенных пунктов); - проекты кадастрового деления территорий муниципальных образований Томской области; - материалы государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственных угодий по муниципальным образованиям. |
| Результаты: | По окончании работы Исполнитель предоставляет Государственному Заказчику 1. Техническая часть проекта, включая: -обоснование установления границ водных объектов (береговой линии), водоохранных зон и прибрежных защитных полос; - комплекс мероприятий по улучшению экологического состояния, гидрологического и гидрохимического режима реки; - проектно-сметную документацию (ПСД) на изготовление специальных информационных знаков и закрепление их на местности; 2.Экспликация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 3. Альбом картографических материалов. 4. Геоинформационные системы (ГИС) "Водоохранные зоны водных объектов ". |
| Сроки проведения работ | Начало работ – с момента заключения государственного контракта окончание работ – по государственному контракту |
| Форма представления материалов | Проект (пояснительная записка, ПСД, альбом картографических материалов, экспликация земель и объектов в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, Геоинформационные системы (ГИС) "Водоохранные зоны водных объектов". Отчетные материалы предоставляются на бумажных и магнитных носителях. |

Начальник отдела водных ресурсов

Департамента  природных ресурсов

и охраны  окружающей среды

Томской области                                                                                        Р.В.Кубагушева