# Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

# Подразделение аналитического контроля в г.Стрежевой

# 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

# Аттестат аккредитации № POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

# Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой,

# ул. Строителей, 59 за март  2013 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 |  |  |
|  | Температура, ˚С | -23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 737 |  |  |
| 04.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,10 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,83 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 741 |  |  |
| 05.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |
| 06.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,13 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |
| 07.03.2013 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,77 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |

| 11.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,96 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 12.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 13.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,53 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 14.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,97 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 |  |  |
| 15.03 2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,47 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 18.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| 19.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 20.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,73 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 |  |  |
| 21.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,34 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 22.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,28 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 25.03.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 766 |  |  |

| 26.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,33 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 |  |  |
| 27.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,81 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 28.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,42 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 29.03.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,28 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,012 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,004 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,04 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.