Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за август  2011 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08..2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,0 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 737 |  |  |
| 02.08..2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 03.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,030 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 04.08.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 05.08.2011 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 08.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,032 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 09.08.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 10.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 11.08.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,5 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 12.08.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 15.08.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |

| 16.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 17.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 |  |  |
| 18.08.2011 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 19.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 22.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,032 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 23.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |

| 24.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,028 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 25.08.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 |  |  |
| 26.08.2011 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 |  |  |
| 29.08.2011 г. 1300ч - 1430 ч. . | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 30.08.2011 г. 1300ч - 1430 ч. . | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 |  |  |
| 31.08.2011 г. 1300ч - 1430 ч. . | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,011 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,003 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,5 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | < 0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.