Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за август  2012 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08..2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,32 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 02.08..2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,028 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,12 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 03.08.2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,20 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 06.08.2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,35 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 07.08.2012 г. 0900 – 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,30 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |

| 08.08.2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,25 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 09.08..2012 г. 0900 - 1030ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,25 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 10.08.2012 г. 0900 - 1030 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,34 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 13.08. 2012 г. 0900 - 1030ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,97 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 14.08.2012 г. 0900 - 1030ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,010 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,87 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 15.08.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,12 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 16.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,77 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 17.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,61 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 20.08.2012 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,28 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 21.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,33 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 22.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,21 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 23.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,13 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,73 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 24.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,07 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 27.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,41 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 28.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,37 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 29.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,55 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 30.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,87 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 31.08.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,29 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,005 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,003 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 0,80 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | < 0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.