Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за декабрь  2011 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12..2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,031 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 02.12..2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 05.12..2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 06.12..2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 07. 12.2011 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 08. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 765 |  |  |
| 09. 12.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 773 |  |  |
| 12. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,029 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 773 |  |  |
| 13. 12.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 773 |  |  |
| 14. 12.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 771 |  |  |
| 15. 12.2011 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | 0,033 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 771 |  |  |

| 16. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 773 |  |  |
| 19. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 768 |  |  |
| 20. 12.2011 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 767 |  |  |
| 21. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,5 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 770 |  |  |
| 22. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,8 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,5 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 23. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |

| 26. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,031 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,027 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 27. 12.2011 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 28. 12.2011 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 29. 12.2011 г. 1300ч - 1430 ч. . | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 741 |  |  |
| 30. 12.2011 г. 1300ч - 1430 ч. . | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,012 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,004 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,78 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | < 0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.