Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за июнь  2012 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,031 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,71 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 04.06..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,92 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 05.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,082 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,13 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 06.06.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,93 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 30 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 07.06.2012 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,12 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 08.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 09.06.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,500 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,06 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 13.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,029 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,41 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 14.06.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 15.06.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,89 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 18.06.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,85 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |

| 19.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 20.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 21.06.2012 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 22.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,046 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,015 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 30 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 25.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,37 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 26.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| 27.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 28.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,36 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,093 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,017 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 29.06.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,54 | 0,5 | 1,1 |
|  | Азота диоксид | 0,063 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,064 |  | 2 (повышенная) |
| Азота диоксид | 0,021 |  | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,005 |  | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,37 |  | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 |  | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.