Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за май  2012 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.05..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,17 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 03.05..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 735 |  |  |
| 04.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 05.05.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,98 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,32 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 10.05.2012 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 769 |  |  |
| 11.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,507 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,13 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 12.05.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,60 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 14.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 8 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 15.05.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,98 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 16.05.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,023 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 17.05.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,14 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,62 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| 18.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,6 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,89 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 21.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,63 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,11 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 22.05.2012 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,62 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 23.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,68 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,27 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 24.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 25.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| 28.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,51 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 29.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,41 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 30.05.2012 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Углерода оксид | 1,64 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 31.05.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,11 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,011 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,,003 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 0,94 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.