Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за июль  2012 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.07.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | - | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 17.07.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,015 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,91 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 18.07.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,71 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 19.07.2012 г. 1300ч - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,029 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,00 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 30 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 20.07.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0.26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,062 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 2.9 | 5,0 | 0,58 |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 32 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 21.07.2012 г. 900 ч. | Углерода оксид | 5,00 | 5,0 | 1,0 |
| 21.07.2012 г. 1300 ч. | Углерода оксид | 2,01 | 5,0 |  |
| 22.07.2012 г. 900 ч. | Углерода оксид | 0,40 | 5,0 |  |
| 22.07.2012 г. 1300 ч. | Углерода оксид | 0,55 | 5,0 |  |
| 23.07.2012 г. 900 ч. | Углерода оксид | 2,00 | 5,0 |  |
| 23.07.2012 г. 1000 ч. | Углерода оксид | 6,04 | 5,0 | 1,2 |
| 23.07.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,087 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,017 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,15 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 24.07.2012 г. 0900 ч. | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
| 24.07.2012 г. 1000 - 1130 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 24.07.2012 г. 1300 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
| 25.07.2012 г. 0900 ч. | Углерода оксид | 10,2 | 5,0 | 2,0 |
| 25.07.2012 г. 1000 - 1130 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Взвешенные частицы (пыль) | 2,18 | 0,5 | 4,4 |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,035 | 0,035 | 1,0 |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 10,2 | 5,0 | 2,0 |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 25.07.2012 г. 1330 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 2,21 | 0,5 | 4,4 |
|  | Углерода оксид | 3,12 | 5,0 |  |
| 25.07.2012 г. 2100 ч. | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
| 26.07.2012 г. 0900 ч. | Углерода оксид | 10,0 | 5,0 | 2,0 |
| 26.07.2012 г. 1000 – 1100 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Взвешенные частицы (пыль) | 1,90 | 0,5 | 3,8 |
|  | Азота диоксид | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,046 | 0,035 | 1,3 |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 10,6 | 5,0 | 2,1 |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 26.07.2012 г. 1230 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Взвешенные частицы (пыль) | 1,65 | 0,5 | 3,3 |
|  | Формальдегид | 0,015 | 0,035 |  |
|  | Углерода оксид | 1,63 | 5,0 |  |
| 26.07.2012 г. 1600 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Углерода оксид | <0,075 | 5,0 |  |
| 26.07.2012 г. 2100 ч. (Жилмассив, 1-й Микрорайон) | Углерода оксид | 1,04 | 5,0 |  |