Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Колпашево

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 14, тел/факс (38254) 5-30-93

Аттестат аккредитации №  POCC RU. 0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа  атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения

г. Колпашево, ул. Обская,14

ноябрь  2011 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,016 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,7 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 02.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 03.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 07.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4,7 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 08.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,027 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,9 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| 09.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 10.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 11.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,55 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 767 |  |  |
| 14.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 15.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,050 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,6 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 16.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,5 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 18.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 21.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 22.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 |  |  |
| 23.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,9 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 24.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 28.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,6 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 29.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 765 |  |  |
| 30.11.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 766 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0 | 1 (низкое) |
| Азота диоксид | < 0,02 | 0 | 1 (низкое) |
| Фенол | < 0,004 | 0 | 1 (низкое) |
| Формальдегид | < 0,01 | 0 | 1 (низкое) |
| Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | 0 | 1 (низкое) |
| Углерода оксид | < 0,75 | 0 | 1 (низкое) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Колпашево,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.