Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Стрежевой

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

за январь  2012 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 767 |  |  |
| 11.01..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -11 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 766 |  |  |
| 12.01..2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 |  |  |
| 13.01..2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,9 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 16. 01.2012 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,032 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -30 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 774 |  |  |
| 17. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,040 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 780 |  |  |
| 18. 01.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 779 |  |  |
| 19. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 779 |  |  |
| 20. 01.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,0 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 778 |  |  |
| 23. 01.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 767 |  |  |
| 24. 01.2012 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 770 |  |  |

| 25. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 777 |  |  |
| 26. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 772 |  |  |
| 27. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 780 |  |  |
| 30. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -29 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 786 |  |  |
| 31. 01.2012 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 788 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,012 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,004 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,64 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.